4.2.3. Die Strahlensätze

In der Nische einer Dachschräge soll in 	S
1 m Höhe ein Boden eingebaut werden.

- An welcher Stelle der Schräge 
muss ein Träger für den Boden 
angebracht werden?	A	B

- Wie lang muss der Boden sein?

Der Auflagepunkt A teilt die Strecke .

Es gilt: .	C	D

Die Strecke  müsste im gleichen Verhältnis geteilt werden.

Zum Berechnen verwenden wir den 1. Strahlensatz:

D	Gegeben sind zwei Strahlen mit

B	gemeinsamem Anfangspunkt, die

von zwei Parallele geschnitten

S	werden.

Eine solche Figur heißt eine

STRAHLENSATZFIGUR.

A

C

SATZ: 1. Strahlensatz
Für eine Strahlensatzfigur gilt:
Die Abschnitte auf dem einen Strahl verhalten sich wie die gleich liegenden Abschnitte auf dem anderen Strahl.

Für die obige Strahlensatzfigur gilt also:

(1) 	(2) 	(3)

Für unsere Aufgabe a) bedeutet das:

ges.:					geg.:	; ;

Lösg.: Wir verwenden (3)

Verhältnisgleichungen kann man auf beiden

Seiten komplett „umdrehen“.

Der Auflagepunkt muss 1,28 m vom Punkt D

entfernt sein.

SATZ: 2. Strahlensatz
Für eine Strahlensatzfigur gilt:
Die Parallelenabschnitte verhalten sich wie die zugehörigen Strahlenabschnitte ein und desselben Strahls.

(Die Strahlenabschnitte im 2. Strahlensatz beginnen immer im gemeinsamen Anfangspunkt!

Für die obige Strahlensatzfigur gilt also:

(1) 	(2)

Für unsere Aufgabe b) bedeutet das:

ges.:					geg.:	; ;

Lösg.: Wir verwenden (1)

Der Boden muss eine Länge von

1,20 m haben