6.4. Zusammengesetzte Körper

6.4.1. Volumen und Oberflächeninhalt

Alle Maße in mm.

V = 	VZyl1 + VZyl2 + VKegst +VZyl3 + VKeg

V = 	( r12 h1 + ( r22 h2 + ( h3 (r22 + r32 + r2r3) + ( r32 h4 +  ( r32 h5

V = 	( (20mm)2 10mm + ( (15mm)2 40mm + ( 20mm ((15mm)2 + (10mm)2 + 	15mm·10mm) + ( (10mm)2 30mm +  ( (10mm)2 20mm

V = 	62308 mm3

AO =	AKr + AMZyl1 + AKrr + AMZyl2 + AMKegst + AMZyl3 + AMKeg

AO =	( r12 + 2 ( r1 h1 + ( (r12 – r22) + 2 ( r2 h2 + (  (r2 + r3) + 2 ( r3 h4 + ( 	r3

AO =	(·(20mm)2 + 2·(·20mm·10mm + (·((20mm)2 – (15mm)2) + 2·(·15mm·40mm + (·	·(15mm + 10mm) + 2·(·10mm·30mm + (·10mm·

AO =	11040 cm2

# Text boxes

h5

20

h4

30

h3

20

h2

40

h1

10

d3

20

d2

30

d1

40