2.2.4. Totalreflexion

Für den Übergang des Lichtes von Luft in Kronglas wird für einen Einfallswinkel von 40° ein Brechungswinkel von 25° gemessen.

Für den Übergang des Lichtes von Kronglas in Luft wird für einen Einfallswinkel von 25° ein Brechungswinkel von 40° gemessen.

(Der Lichtweg ist umkehrbar.

(Wird beim Übergang vom optisch dichten zum optisch dünnen Stoff der Einfallswinkel vergrößert, so wird es ab einem bestimmten Winkel (Grenzwinkel) nicht mehr gebrochen sondern nur noch reflektiert (TOTALREFLEXION).

Den Grenzwinkel der Totalreflexion kann man rechnerisch nach dem Brechungsgesetz bestimmen.

geg.: 	cKronglas = 197000 km · s-1			ges.: G

cLuft = 300000 km · s-1

(  = 90° )

Lösg.: 				sin  = 1

Anwendung: Lichtleitkabel