### 1.2.2.	Reibungsarten

Man unterscheidet verschiedene Arten der Reibung:

v				v

Haftreibung	Gleitreibung	Rollreibung

Körper „haftet“ auf	Körper „gleitet“ über	Körper rollt über

seiner Unterlage	seine Unterlage	seine Unterlage

Keilriemen	Bremsen	Kugellager

Tauziehen	Sandpapier	Auto auf Straße

Wir erkennen

Haftreibungskraft        >   	Gleitreibungskraft         >	Rollreibungskraft

Die Reibungskraft ist abhängig von der Beschaffenheit der reibenden Flächen und der Gewichtskraft der aufliegenden Körper

FR = ( · FG

Reibungskraft = Reibungszahl (TW S. 38) · Gewichtskraft