### 1.4.2.	Mechanische Leistung

MECHANISCHE LEISTUNG gibt an, wie schnell mechanische Arbeit verrichtet wird.

Formelzeichen:	P	(Leistung – engl. power)

Einheit:		1 W	(1 Watt)

1 W =

1kW = 1000 W

alte Einheit:		1 PS 	(Pferdestärke)

1 PS = 0,736 kW	1 kW = 1,36 PS

(Eine Leistung von 1 W wird erbracht, wenn ein Körper durch eine Kraft von 1 N in   1 s um 1 m bewegt wird.

Bedingung: 	W ist konstant