### 2.2.10.	Zusammenfassung

- unverzweigter Stromkreis – Reihenschaltung

16V+	16V+	16V+	16V+	16V+	16V+	16V+	16V+	16V+	16V+	16V+	16V+	16V+	16V	 = 224 V

(Im unverzweigten Stromkreis addieren sich die Teilspannungen zur Gesamtspannung.

U = U1 + U2 + ...

1A=	1A=	1A=	1A=	1A=	1A=	1A=	1A=	1A=	1A=	1A=	1A=	1A=	1A	 =1A

(Im unverzweigten Stromkreis ist die Stromstärke an allen Stellen gleich.

I = I1 = I2 = ...

- verzweigter Stromkreis – Parallelschaltung

220 V 	=	220 V 	=	220 V 	=	220 V 	=	220 V

(Im verzweigten Stromkreis ist die Spannung an allen Stellen gleich.

U = U1 = U2 = ...

0,5 A	+	8 A	+	1 A	+	3 A	=	12,5 A

(Im verzweigten Stromkreis addieren sich die Teilstromstärken zur Gesamtstromstärke.

I = I1 + I2 + ...