### 2.2.2.	Elektrischer Strom und elektrische Stromstärke

Zum Erklären benutzt man in der Physik auch Modelle. Wir vergleichen den Stromkreis mit einem Wasserkreislauf.

Stromkreis					     „Wasserkreis“

Die Spannungsquelle treibt die Bewegung		Das Wasser wird von der Pumpe in

der Elektronen an.					in eine bestimmte Richtung

Wegen der Kräfte zwischen den Ladungen		angetrieben.

fließen die Elektronen von + nach -.

(Die gerichtete Bewegung von elektrisch geladenen Teilchen heißt STROM.

-								+

In einer Zeiteinheit fließt eine bestimmte		In einer Zeiteinheit fließt eine Menge an Elektronen durch den 			bestimmte Menge Wasser durch das Leiterquerschnitt.					Wasserrad.

(Die STROMSTÄRKE gibt an, wie viele Ladungen pro Zeiteinheit den Leiterquerschnitt passieren.

Physikalische Größe:		elektrische Stromstärke

Formelzeichen:		I

Einheit:			1 A (1 Ampere)

1 A = 1000 mA

1A sind 6,24 · 1018 Elektronen pro Sekunde

Messgerät:			Strommesser

Schaltzeichen:

Schaltung:			in Reihe zum Verbraucher

# Text boxes

P

A