2.2.5.	Die elektrische Stromstärke im unverzweigten Stromkreis

Protokoll E2

- Aufgabenstellung

Untersuche das Verhalten der Stromstärke im unverzweigten elektrischen Stromkreis!

- Vorbetrachtungen

- Was versteht man unter dem Begriff Strom?

Die gerichtete Bewegung von elektrisch geladenen Teilchen heißt STROM.

- Gib für die physikalische Größe Stromstärke an:

Bedeutung:

Die STROMSTÄRKE gibt an, wie viele Ladungen pro Zeiteinheit den 	Leiterquerschnitt passieren.

Formelzeichen: I			Einheit: 1 A

Messgerät: Strommesser

Schaltung des Messgerätes: in Reihe zum Verbraucher

Schaltzeichen:

- Stelle eine Vermutung über das Versuchsergebnis an! Begründe deine Vermutung!

Im unverzweigten elektrischen Stromkreis ist die Stromstärke an allen Stellen 	gleich. An keiner Stelle kommen Elektronen hinzu oder gehen Elektronen 	verloren und es entsteht auch kein Stau. Deshalb muss die Anzahl der Elektronen 	pro Zeit an allen Stellen gleich sein.

Geräte und Versuchsaufbau

- Stromversorgungsgerät

- 2 Messgeräte

- 5 Verbindungsleiter

- Glühlampe mit Steckbrett

- Widerstand 100 ( mit Steckbrett

I1

I2

- Messwerte

| Stecker am StVG | I1 in mA | I2 in mA |
| --- | --- | --- |
| 0 – 2 | 13 | 13 |
| 0 – 3 | 25 | 25 |
| 8 – 12 | 40 | 40 |
| 0 – 12 | 140 | 140 |

- Auswertung

Wurde deine Vermutung bestätigt? Formuliere das Versuchsergebnis als Satz!

Die Vermutung wurde bestätigt. Im unverzweigten Stromkreis ist die 				Stromstärke an allen Stellen gleich.

- Zusatzaufgaben

Messwerte sind Näherungswerte, weil sie mit Fehlern behaftet sind. Welche Fehlerquellen können bei diesem Experiment auftreten?

- ungenaue Messgeräte

- Fehler beim Ablesen von Zwischenwerten

- Spannungsschwankungen am Stromversorgungsgerät

# Text boxes

A

A

A