2.2.6.	Stromstärke im verzweigten Stromkreis

Protokoll E3

- Aufgabenstellung

Untersuche das Verhalten der Stromstärke im verzweigten elektrischen Stromkreis!

- Vorbetrachtungen

- Was versteht man unter dem Begriff Strom?

Die gerichtete Bewegung von elektrisch geladenen Teilchen heißt STROM.

- Gib für die physikalische Größe Stromstärke an:

Bedeutung:

Die STROMSTÄRKE gibt an, wie viele Ladungen pro Zeiteinheit den 	Leiterquerschnitt passieren.

Formelzeichen: I			Einheit: 1 A

Messgerät: Strommesser

Schaltung des Messgerätes: in Reihe zum Verbraucher

Schaltzeichen:

- Stelle eine Vermutung über das Versuchsergebnis an! Begründe deine Vermutung!

Im verzweigten Stromkreis fließt ein Teil der Elektronen durch die Glühlampe und der 	andere Teil durch den Widerstand. Die beiden Teilströme zusammen 	ergeben den 	vor den Verbrauchern gemessenen Gesamtstrom.

- Geräte und Versuchsaufbau

- Stromversorgungsgerät

- 2 Messgeräte

- 7 Verbindungsleiter

- Glühlampe mit Steckbrett

- Widerstand 51 ( mit Steckbrett

I1		I2

I3

- Messwerte

| Stecker am StVG | I1 in mA | I2 in mA | I3 in mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 2 | 100 | 90 | 10 |
| 0 – 3 | 220 | 190 | 30 |
| 8 – 12 | 300 | 260 | 40 |
| 2 – 8 | 460 | 410 | 50 |

- Auswertung

Wurde deine Vermutung bestätigt? Formuliere das Versuchsergebnis als Satz!

Die Vermutung wurde bestätigt. Im verzweigten Stromkreis ist die 				Gesamtstromstärke gleich der Summe der Teilstromstärken.

- Zusatzaufgaben

Messwerte sind Näherungswerte, weil sie mit Fehlern behaftet sind. Welche Fehlerquellen können bei diesem Experiment auftreten?

- ungenaue Messgeräte

- Fehler beim Ablesen von Zwischenwerten

- Spannungsschwankungen am Stromversorgungsgerät

# Text boxes

A

A

A

A