### 1.5.5.	Physikalische Aufgaben

Eine Klingelanlage aus Aluminium hat eine Länge von 40 m (Hin- und Rückweg) und einen Querschnitt von 0,5 mm2.

- Berechne den Widerstand der elektrischen Leitung!

- Die Klemmenspannung beträgt 6 V. Die Klingel hat einen Widerstand von 10 (. Welche elektrische Spannung liegt an der Klingel an?

- Die Klingel benötigt eine Mindeststromstärke von 0,3 A, damit sie läutet. Funktioniert die Klingel unter den genannten Bedingungen?

Schaltplan:

6 V ~

Klingel

geg.:	l = 40 m				ges.:	a) RL

A = 0,5 mm2					b) UK

U = 6 V					c) I

RK = 10 (

(Al = 0,028

Lösung:

a)

Die Aluminiumleitung hat einen Widerstand von 2,24 (.

b)

An der Klingel liegt eine Spannung von 4,9 V an.

c)

Im gesamten Stromkreis fließt ein Strom von 0,49 A. Die Klingelanlage 	funktioniert.

# Text boxes

Leitung

Klingel