### 1.5.6.	Technische Widerstände

In der Technik werden Bauelemente mit verschiedenen elektrischen Widerständen benötigt. Man schaltet diese in Stromkreise ein, um den elektrischen Strom im gewünschten Maße zu begrenzen. Solche Bauelemente heißen technische Widerstände.

Man unterscheidet:

|  | Drahtwiderstände | Schichtwiderstände |
| --- | --- | --- |
| Aufbau | Auf einem Isolator ist ein langer Draht gleichmäßig aufgewickelt. | Ein Isolator ist mit einer sehr dünnen Schicht aus Kohle oder Metall überzogen. |
| Skizze |  | Metallschicht Isolator |
| Physikalisches Gesetz |  |  |
| Bereich | bis zu einigen Kiloohm | bis zu einigen hundert Megaohm |

Für einige technische Anwendungen werden verstellbare Widerstände benötigt (Dimmer, Lautstärkeregler, ...)

Durch die Änderung des Drehkontaktes ändert sich die Länge des vom Strom durchflossenen Leiters und damit der Widerstand.

Schaltzeichen: