3.2. Thermisches Verhalten von Körpern

3.2.1. Ausdehnung fester Körper

Wir wissen schon: Bei Temperaturerhöhung schwingen die Teilchen heftiger. Deswegen dehnen sich Körper bei Temperaturerhöhung aus.

Bei vielen festen Körpern (Brücken, Schienen, Rohren, ...) interessiert vor allem die Längenänderung (l. Wovon ist diese Längenänderung abhängig?

- Die Längenänderung ist abhängig von der Ausgangslänge.
Experimente zeigen: je größer die Ausgangslänge, desto größer die Längenänderung.
		(l ~ l

- Die Längenänderung ist abhängig von der Temperaturänderung.
Experimente zeigen: je größer die Temperaturänderung, desto größer die Längenänderung.
		(l ~ (T

- Die Längenänderung ist abhängig vom Stoff, aus dem ein Körper besteht.
(Der LINEARE AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT ( eines Stoffes gibt an, um 	welchen Teil sich die Länge eines Körpers ändert, wenn sich seine Temperatur um 	1 K ändert.

- Zusammenfassung:

(l = (l(()			(l ~ l				(l ~ (T

(l ~ l · (T

(l = ( l (T

- Bedingungen
1. Der Körper muss sich frei ausdehnen und zusammenziehen können.
2. Die Temperaturänderung darf nicht zu einer Änderung des Aggregatzustandes führen.
3. Der Körper muss langsam und gleichmäßig erwärmt werden.