1.4.5. Experimentelle Bestimmung des Widerstandes

Protokoll E9

- Aufgabenstellung

Vergleichen Sie den Widerstand eines Ohmschen Bauelementes und einer Spule mit 	Eisenkern im Gleich- und Wechselstromkreis!

- Vorbetrachtungen

- Geben Sie für den Widerstand Formelzeichen, Einheit, Gleichung und Einheitengleichung an?

Formelzeichen: R		Einheit: 1 (

Gleichung: 		Einheitengleichung:

(4)

- Erläutern Sie kurz (Stichpunkte), wie man den Widerstand eines Bauelementes bestimmen kann!

Für ein Bauelement werden Spannung und Stromstärke gemessen und daraus der 			Widerstand berechnet.

(2)

- Geräte und Versuchsaufbau

- 1 Stromversorgungsgerät

- 2 Messgeräte

- 5 Verbindungsleiter

- 1 Steckbrett

- Spule mit Eisenkern

- Ohmsches Bauelement

Schaltplan mit Widerstand	Schaltplan mit Spule

(8)

- Durchführung

- Bauen die Schaltung laut Schaltplan 1 auf!

- Stellen Sie am Stromversorgungsgerät nacheinander die vom Lehrer vorgegebenen Gleichspannungen ein! Bestimmen Sie die notwendigen Messwerte und tragen diese in die Tabelle ein!

- Wiederholen Sie die Messungen mit Wechselspannung!

- Bauen Sie die Schaltung laut Schaltplan 2 auf! Wiederholen Sie alle Messungen!

- Messwerte

Ohmscher Widerstand – Gleichstrom

| STVG | U (V) | I (A) | R (() |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 3 | 1,15 | 0,46 | 2,5 |
| 8 – 12 | 1,9 | 0,76 | 2,5 |
| 3 – 8 | 2,35 | 0,89 | 2,64 |

Spule (1000 Windungen) – Gleichstrom

| STVG | U (V) | I (A) | R (() |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 3 | 2,0 | 0,17 | 11,8 |
| 8 – 12 | 3,2 | 0,26 | 12,3 |
| 3 – 8 | 3,8 | 0,33 | 11,5 |

Ohmscher Widerstand – Wechselstrom

| STVG | U (V) | I (A) | R (() |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 3 | 1,8 | 0,76 | 2,4 |
| 8 – 12 | 3,2 | 1,25 | 2,6 |
| 3 – 8 | 3,6 | 1,35 | 2,7 |

Spule (1000 Windungen) – Wechselstrom

| STVG | U (V) | I (A) | R (() |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 3 | 2,9 | 0,064 | 45,3 |
| 8 – 12 | 4,0 | 0,086 | 46,5 |
| 3 – 8 | 4,8 | 0,12 | 40,0 |

Messwerte (6)

Berechnungen (6)

- Auswertung

Formulieren Sie das Versuchsergebnis

Beim Ohmschen Bauelement ist der Widerstand im Gleich- und Wechselstromkreis etwa gleich groß.

Bei der Spule ist der Widerstand im Wechselstromkreis größer als der Widerstand im Gleichstromkreis.

(2)

# Text boxes

V

A

V

A