1.5.6. Anwendungen

Trafos werden vielfältig eingesetzt, um Spannungen oder Ströme zu wandeln.

Beispiele:

| Anwendung | Primärspule | Sekundär-spule | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Schweißtrafo | viele Windungen | wenige Windungen | Zum Schweißen wird eine hohe Stromstärke benötigt, um das Metall zu schmelzen. |
| Zündspule | wenige Windungen | viele Windungen | Für den Funke an der Zündkerze wird eine hohe Spannung (ca. 20000 V) benötigt. |
| Fernübertragung von Energie im Umspannwerk im Trafohaus | wenige Windungen viele Windungen | viele Windungen wenige Windungen | Um elektrische Energie über große Entfernungen zu übertragen, sind niedrige Ströme notwendig. Dabei entstehen Spannungen von 220 kV. Die Spannung wird wieder auf 220 V herunter transformiert. |