1.6. Elektrische Leitungsvorgänge

1.6.1. Allgemeines Modell für elektrische Leitungsvorgänge

Wenn in einem Raumbereich ein elektrischer Strom fließt, dann spricht man von einem elektrischen Leitungsvorgang. Ein elektrischer Leitungsvorgang ist die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern.

Voraussetzungen für einen elektrischen Leitungsvorgang

- das Vorhandensein von frei beweglichen (wanderungsfähigen) Ladungsträgern,

- das Vorhandensein einer elektrischen Quelle und damit die Existenz eines elektrischen Feldes im betreffenden Raumbereich.

Der Verlauf eines elektrischen Leitungsvorganges ist dadurch gekennzeichnet, dass

- sich Ladungsträger gerichtet bewegen,

- in Stoffen die gerichtete Bewegung der Ladungsträger durch Wechselwirkungen mit den anderen Teilchen der Stoffe behindert wird, also ein elektrischer Widerstand vorhanden ist,

- elektrische Energie in andere Energieformen umgewandelt wird.