1.6.2. Elektrische Leitungsvorgänge in Metallen

Metalle leiten den elektrische Strom. Das allgemeine Modell für elektrische Leitungsvorgänge ist also erfüllt.

Voraussetzungen:

- Bei Metallen existieren aufgrund der Metallbindung Elektronen, die sich im Metall nahezu frei bewegen können.

- Das elektrische Feld wird durch Anlegen einer elektrischen Spannung erreicht.

Verlauf:

- Die Elektronen bewegen sich gerichtet vom Minuspol zum Pluspol

- Die gerichtete Bewegung der Elektronen wird durch Zusammenstöße mit den Metallionen behindert (Widerstand).

- Ein Teil der elektrischen Energie wird in thermische Energie oder Lichtenergie umgewandelt.

Verhalten bei Erwärmung

Bei Erwärmung schwingen die Metallionen heftiger um ihre Ruhelage. Dadurch wird die Bewegung der Elektronen stärker behindert. Der Widerstand steigt.

Anwendungen

- Umwandlung in thermische Energie bei der Heizwendel

- Umwandlung in Lichtenergie bei der Glühlampe

- Abhängigkeit des Widerstandes von der Temperatur bei der elektrischen Temperaturmessung