1.6.3. Elektrische Leitungsvorgänge in Flüssigkeiten

Zwie Kupferelektroden werden in einer pneumatischen Wanne mit H2O an eine Spannungsquelle angeschlossen.

Beobachtung: Die Lampe leuchtet nicht.

Schlussfolgerung: Es fließt kein elektrischer Strom.

In das Wasser wird Kochsalz gegeben.

Beobachtung: Die Lampe leuchtet.

Schlussfolgerung: Es fließt ein elektrischer Strom.

Erklärung: Das NaCl dissoziiert zu Na+-Ionen und Cl–-Ionen. Stoffe, die dissoziieren können, heißen Elektrolyte.

Voraussetzungen:

- Bringt man in destilliertes Wasser Salze, Basen oder Säuren, so bilden sich durch Dissoziation positiv und negativ geladene Ionen, die sich in der Flüssigkeit frei bewegen können.

- Das elektrische Feld wird durch Anlegen einer elektrischen Spannung erreicht.

Verlauf:

- Positive Ionen wandern vom Pluspol zum Minuspol, negative Ionen in die entgegegesetzte Richtung. Es findet ein Stofftransport statt.

- Die gerichtete Bewegung der Ionen wird durch Zusammenstöße mit Molekülen und anderen Ionen behindert (Widerstand).

- Ein Teil der elektrischen Energie wird in thermische Energie umgewandelt.

Anwendungen

- Leckwassermelder

- Verkupfern (Elektrolyt CuSO4) und Verchromen (Elektrolyt Chromsalze)

- Pb–PbO–Akkumulator („Autobatterie“) (Elektrolyt verdünnte H2SO4)