Belegaufgabe zur Mechanik

Die nachfolgende Aufgabe ist von jedem Schüler allein zu lösen.

Die Anfertigung der Lösung erfolgt auf einem gesonderten Blatt. Die Arbeit wird bewertet.

Abgabetermin: 17.06.2003

Ein Vater (m = 80 kg) fährt mit seinem Sohn (m = 30 kg) Schlitten (m = 5 kg). Für die Bewegung gilt vereinfacht folgende Skizze (( = 40°):

(

Fünf Sekunden nach dem Start fällt der Vater vom Schlitten herunter und der Sohn fährt allein weiter. Dieser erreicht nach 3 s den Fußpunkt der geneigten Ebene.

- Ermitteln Sie zeichnerisch für beide Teilbewegungen die Hangabtriebskraft!

- Bei der Abfahrt des Schlittens wirkt eine Reibungskraft. Diese beträgt 90 % der Hangabtriebskraft. Berechnen Sie die maximale Geschwindigkeit am Fußpunkt der geneigten Ebene!

- Berechnen Sie die Länge des Rodelberges!

- Ermitteln Sie die Höhe des Rodelberges!

- Begründen Sie, warum sich der Schlitten nach erreichen des Fußpunktes weiter bewegt!

- Begründen Sie, warum der Schlitten nach einiger Zeit doch anhält!

- Der Schlitten kommt 4 s nach Erreichen des Fußpunktes zum Stehen. Welchen Weg hat er in dieser Zeit zurückgelegt?

- Zeichnen Sie das v-t-Diagramm für die gesamte Bewegung!